## Slide 1: УРОК ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ
Электромагнитная индукция
Учитель Кононов Геннадий Григорьевич
СОШ № 580 Приморский район
г. Санкт-Петербург

## Slide 2: Электромагнитная индукция
Открытие ЭМИ
Правило Ленца
Закон ЭМИ
Самоиндукция
Электромагнитное поле

## Slide 3: Электромагнитная индукция
1. Возникновение Iинд
при ΔФ (Фарадей 1831г)
2. Правило Ленца
(направление Iинд )
3. Закон ЭМИ
4. Индуктивность [L]-Гн 5. Самоиндукция 6. Токи Фуко
Ф = LI
7. Электромагнитное поле
8. Применение ЭМИ
Получение ~ тока
Трансформатор
Металлоискатели
Индукционные печи

## Slide 4: 1. Электромагнитная индукция
- явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре, при изменении числа магнитных линий, пронизывающих контур.
- возникающий ток называется
индукционным

## Slide 5: 2. Правило Ленца
Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем
препятствует причине своего появления

## Slide 6: 3. Закон электромагнитной индукции
– сила индукционного тока зависит от
скорости:
…изменения
магнитного потока
…изменения
силы тока
Ei = Bvℓsinβ …движения проводника

## Slide 7: 4. Магнитный поток. Индуктивность
Ф = B S cos α
Ф – магнитный поток (вебер)
S – площадь контура (м²)
Ф = LI
L – индуктивность (генри)
величина, характеризующая
магнитные свойства проводника (катушки)
S
B
α

## Slide 8: 5. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ
– возникновение ЭДС индукции в том же проводнике, по которому идет переменный ток
t
I
Iинд

## Slide 9: 6. Токи Фуко
– токи в массивных проводниках, находящихся в переменном магнитном поле
Токи Фуко могут достигать очень больших значений,
т.к. сопротивление массивных проводников мало.
Поэтому сердечники трансформаторов
делают из изолированных пластин,
чтобы не нагревались

## Slide 10: 7. Электромагнитное поле
Переменное электрическое поле порождает магнитное поле и наоборот, следовательно, в пространстве существует единое электромагнитное поле
энергия электрического тока, идущая на образование магнитного поля

## Slide 11: 8. Применение явления ЭМИ
Генератор переменного тока
Трансформатор
Металлоискатели
Индукционные печи (токи Фуко)
Спидометр автомобиля

## Slide 13: Используемая литература
1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;. М.: Просвещение, 2009. - 399с
2.Открытый колледж http://www.college.ru/physics/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph20/theory/html
3. Электромагнитная индукция в современном мире
https://images.rambler.ru/search?query=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20